中華民國田徑協會國家級400公尺標準田徑場地認證

現場檢測實施要點      2019.09.02

一、「中華民國田徑協會」(以下簡稱本會)依「國際田徑總會」(以下簡稱IAAF）最新國際田徑場地設施手冊、國際田徑規則及國內比賽特殊性，要求選手能在相同條件下競爭為基礎，特建立「國家級400公尺標準田徑場地認證--現場檢測實施要點」(以下簡稱本要點），以確保選手安全及競賽紀錄之公平性。

二、各項固定設備需為IAAF認證之產品，有關設置、規格及劃線，須符合IAAF最新田徑規則及本要點之規定。

三、跑道面層以下隱藏部分(含基礎及結構)，其材料品質由相關單位負責驗收，非本要點檢查範圍。

四、「跑道面層材質」須經IAAF或本會認可之任一實驗室(請洽本會)，依照「國際田徑場地設施手冊」之規定進行測試，測試項目須包含：絕對厚度、吸震力、垂直形變、摩擦係數、抗拉強度及伸長形變等；其「材質測試報告」須送本會審核。

五、現場檢測範圍

依最新「國際田徑場地設施手冊」、「國際田徑規則」及「國內比賽特殊性」之規定，流程如下：

（一）礎石確認：礎石安裝完成，檢測礎石距離。

（二）跑道傾斜度確認

1.彎道半圓半徑為36.5m（單心圓）。

2.內水溝及外界石施作完成。

3.瀝青混凝土（AC）鋪設完成（含田賽助跑道）。

4.徑賽跑道檢測：自終點線起，沿第一道行進方向，每5m檢測並計算內緣石與外界石橫向及縱向傾斜度。

5.田賽助跑道檢測：沿助跑方向，每5m檢測並計算橫向及縱向傾斜度。

（三）完工檢測

1.各項固定設備之設置、規格及劃線

(1)礎石、角石銅片安裝：至少需安裝於CP1、CP2、A、B、C、D等處。

(2)內緣石：白色。直道可免裝置。

(3)3000m障礙賽場地

水坑(落地區四周、池底平面及2.5cm之斜面加厚區、欄架上方橫木白黑相間、欄架柱和水池距離等尺寸)、水坑蓋板堅固、各活動欄架位置點。

(4)跳高場地

加厚區2cm×3m：寬約4m靠草邊，長約34m靠礎石線二邊。

往鏈球方向約12m。

往終點方向約22m，其間加劃跳高起跳線10m × 5cm(約離草皮80公分、標槍邊線3公尺處)。

(5)撐竿跳高場地

相關白線、助跑道(寬度、長度、加厚區2cm×8m)、插斗(尺寸、排水孔、四邊平整性)、插斗內緣上方線(1cm × 8m白線)；助跑道外側（靠觀眾席方向）以插斗內緣上方線開始，從2.5m到5m間，每隔0.5m需劃出5cm ×10cm白線（在外）；從3m到18m間，每隔1m需劃出5cm ×20cm白線（在外）；插斗加蓋活動面層需堅固並與助跑道四周密合。

(6)跳遠與三級跳遠場地

相關白線、助跑道(寬度、長度、加厚區2cm×13m)、沙坑一(寬度、長度)、沙坑二(四面邊沿、沙面層及助跑道等水平一致)、排沙溝、起跳板尺寸0.20m(±0.002m)×1.22m(±0.01m)及四邊間隙不超過0.002m須平整密合、犯規板(黏土或塑膠板尺寸至少0.10m(±0.002m)×1.22m(±0.01m)及四邊間隙及平整、起跳槽四周之上緣金屬應低於起跳板及助跑道平面、未使用活動面層需堅固並和助跑道四周間隙不超過0.002m密合。

(7)鉛球場地

相關白線、抵趾板(尺寸)、投擲圈(厚度及高度低於圓圈上緣2cm±0.6cm漆白色、直徑2.135m±0.005m、角度、中心點釘子、排水孔(4個)位置、積水狀況、地面不滑或粗糙、投擲區犯規線5cm × 75cm)。

(8)鐵餅、鏈球場地：黑色、白色

相關白線、護籠(高度、寬度、開口、角度一邊與鄰近跑道平行、圍網構造、圍網、前左右門「移動操作點」5cm ×5cm黑色)、投擲圈（厚度及高度低於圓圈上緣2cm±0.6cm漆白色、鐵餅直徑(2.50m±0.005m)、角度、中心點釘子、投擲區犯規線(5cm × 75cm)、排水孔(4個)位置、積水狀況、地面不滑或粗糙）、鏈球活動投擲圈(直徑2.135m±0.005m

、面層平整、穩固性、左右紅線)。

(9)標槍場地：黑色、白色

相關白線、助跑道(長度33.5m以上、助跑道寬度4m、加厚區2cm×8m、投擲弧線(犯規線7cm × 75cm)與草皮距離(約1m)、助跑道二邊線在徑賽跑道上不劃出、助跑道標準距離點（助跑道中心距投擲弧線33.5m處劃5cm ×5cm黑色中心點）、助跑道與第一跑道交叉之內緣石線(5cm白線)、助跑道4m兩側點（10cm ×5cm白色在外）、倒三角形中心點（白色、投擲弧線半徑8m）。

2.跑道劃線(點)及標示：本要點跑道劃線相關規定，係以紅色面層跑道敘述，如為藍色面層跑道，原藍色改為紅色。（除特別規定外，其他均為寬5cm白色標記）。

(1)根據最新「中華民國田徑協會國家級400公尺標準跑道劃線規範」施作。

(2)須精確的劃線，線力求清晰、明顯、平整、左右不突出。

(3)下列項目，須在第八道（最外道）規定線「右前方」以白色漆噴「項目」標記用途（或以標示牌設置於跑道外）。

60m：在第八道起跑線（因應國內比賽需要）。

100m：在第八道起跑線。

200m：在第三道及第八道起跑線。

400m：在第三道及第八道起跑線。

800m：在第三道及第八道起跑線。

1500m：在第八道起跑線。

3000m障礙：在第八道起跑線。

5000m：在二個起跑線第八道。

10000m：在二個起跑線第八道。

100mH：在第八道起跑線，另第三欄架第八道[100mH(3)]及第八欄架第八道[100mH(8)]欄架位置線。

110mH：在第八道起跑線，另第三欄架第八道[110mH(3)]及第八欄架第八道[110mH(8)]欄架位置線。

400mH：在第三道及第八道起跑線，另第一欄架至第七欄架的每個笫三道及笫八道欄架位置線[例如400mH(1)，餘此類推]及第九、十欄架的第八道欄架位置線[例如400mH(9)，餘此類推]。

4×100m接力：在第三道及第八道起跑線。

4×400m接力：在第三道及第八道起跑線。

(4)終點判定輔助線：白色

各跑道在終點線後1m、3m、5m處劃3cm × 80cm白線置中，另2m處劃

3cm × 40cm白線置中。

(5)終點線後1m內，以白色漆噴道次號碼，高度至少為50cm，字體線寬均為5cm，面向終點攝影方向。

(6)終點判定輔助點：黑色

終點線與各跑道線交叉處後緣，白線上須劃2cm × 5cm黑色點。

(7)終點線前緩衝區之距離至少17m，直道虛線不必劃出。

(8)110mH：起跑線前方與彎道交叉區，直道須劃直實線，不必和彎道線連接密合，或劃虛線約30cm長亦可，並在直道最後線前各道須標出白色道次號碼，高度至少為50cm，字體線寬均為5cm，面向終點線方向。

(9)4100m接力：三個接力區改為30m距離，將每個接力區之原助跑線(20m)改為「接力區起點線(5cm110cm15cm) 」，並在每道起點線後右側全需噴「道次號碼」，原前端線10m為「接力區終點線」，全程皆在自己跑道比賽。

(10)800m及4400m接力第二棒「搶道線」：綠色(規則163.5)

在第一彎道（角石D處），從第一道右側分道線上起，劃「搶道綠色線」至第八道右側分道線上。於搶道綠色線與各道交叉「綠色點後」，放置搶道錐。

(11)5000m第二小組「搶道點」：綠色(規則162.10)

在第二彎道（角石B處），於第四道右側分道線與角石線交叉後端上劃5cm5cm綠色點，放置搶道錐。

(12)10000m第二小組「搶道點」：綠色(規則162.10)

在第一彎道（角石D處），與800m搶道綠色線共用。於搶道綠色線與第四道右側分道線交叉綠色點後，放置搶道錐。

(13)60m「起跑線」：黑色

因應國內60m比賽之需要，從內緣石起至第八道外，劃一5cm黑色線，不壓白線。

(14)徑賽風速測量儀位置點：黑色

距終點線50m處，在第一道內緣石2m內，劃正方形10cm× 10cm黑色點。

(15)跑道上設置「活動內緣石」（3000m障礙賽水坑在內，其兩側跑道與原徑賽跑道交叉處、標槍助跑道、跳高助跑道），其下方應劃出至少5cm白色弧線。

(16)大隊接力：每人跑100m。黑點5cm ×5cm。（每人跑200m適用）

第一棒「各道起跑線上」二邊加黑點。

在原4×100m接力第一棒第二道起各道起跑線前，依跑道半圓半徑計算，各道前移在兩側線上各增劃「黑色起跑點」，比賽前各道以白色或黃色5cm × 1.22m膠帶黏貼於黑色起跑點上，作為第一棒第二道起各道臨時起跑線。

第二、三、四棒接力區(30m)直接採用4×100m接力賽各棒各道「接力區起點線」(原助跑線)及「接力區終點線」。

第四棒「各道搶道點上」加黑點。

各隊第四棒接力區接棒後，在第二彎道(角石B，約315m處)開始搶跑道。從第一道右側分道線上起，各道各交叉點增劃「黑色搶道點」，搶道錐置於黑點後。

第五棒「接力區起點線」(後20m) 二邊加黑點。另「接力區終點線」、二邊加黑點。

第五、九及其他各棒接力區採用第一道於距離標幟線後20m劃「接力區起點線」，「距離標幟線」前方10m劃「接力區終點線」與4×400m接力出口共用。

第六、七、八棒「接力區起點線」及「接力區終點線」、二邊各加黑點。

第六、七、八及其他各棒接力區採用4×100m接力區第一道「接力區起點線」(原助跑線)及「接力區終點線」，「接力區起點線」及「接力區終點線」均於第一道左側線外及第五道右側線上加黑點，比賽前各棒次以白色或黃色5cm膠帶黏貼連接於黑色點，作為各棒次各道臨時接力區標誌線。

(17)因國內從未舉辦1英哩比賽，故1英哩起跑弧線(近終點)可不必劃出。

3.傾斜度檢測

(1)徑賽跑道

自終點線起，沿第一道行進方向，每25m檢測並計算跑道第一道(內緣石外)、第五道(左側分道線外)、及第八道(右側分道線內)橫向及縱向傾斜度。(規則160.6：橫向兩側面傾斜度≦1%，縱向前進方向向下傾斜度≦0.1%)

(2)田賽助跑道

撐竿跳高：自插斗前緣起，沿助跑方向每5m檢測並計算助跑道內兩側及中心線橫向及縱向傾斜度。(規則183.7：助跑道橫向兩側傾斜度≦1%，縱向前進方向的最後40m向下傾斜度≦0.1%)

跳遠、三級跳遠：自沙坑後緣起，沿助跑反方向每5m檢測並計算助跑道內兩側及中心線橫向及縱向傾斜度。(規則184.2：橫向兩側傾斜度≦1%，縱向前進方向的最後40m向下傾斜度≦0.1%)

標槍：自投擲線後緣起，沿助跑反方向每5m檢測並計算助跑道內兩側及中心線橫向及縱向傾斜度。(規則187.9：橫向兩側傾斜度≦1%，縱向前進方向的最後20m向下傾斜度≦0.1%)

4.管陰井：每個需容納「訊號管線」及「電源插座功能」，長、寬、深各約60cm，管線具3條，每條管徑約10公分寬，至少終點線前約8m第一道內及第8道外二個管陰井，需相連通並符合上述規定。並連接至室內設「總開關」箱。(略)

5.草皮：高約1.5-2cm，需要疏根、打洞、鋪沙、平整。(略)

六、彎道半圓半徑非為36.5m之400公尺田徑場地認證現場檢測，亦適用本要點執行。

七、本要點經本會「場地設施委員會」審議通過，呈理事長核定後實施，修正時亦同。